## Prozessfenster und Qualität über 
Parameter-Limits einfach festlegen

Die Einstellparameter im Griff

Schwertberg/Österreich – Juni 2022

Voraussetzung für einen stabilen Produktionsprozess und eine konstant hohe Produktqualität ist die richtige Einstellung sämtlicher Prozessparameter an der Spritzgießmaschine. Immer wieder passieren dabei aber auch Fehler. Das neue Feature Parameter-Limits schafft Abhilfe. Es unterstützt die Spritzgießer dabei, die Parameter innerhalb eines Prozessfensters konstant zu halten.

Schwankungen der Rohmaterialeigenschaften, Verschleiß im Werkzeug, Veränderungen der Umgebungsbedingungen: Die unterschiedlichsten Faktoren nehmen Einfluss auf den Spritzgießprozess und damit auch auf die Bauteilqualität. Um beim Spritzgießen eine konstant hohe Qualität sicherzustellen, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Neben der klassischen Qualitätskontrolle und der adaptiven Prozessregelung stellt das neue Feature Parameter-Limits von ENGEL sicher, dass die für den jeweiligen Spritzgießprozess voreingestellten Sollwerte zu jeder Zeit innerhalb eines definierten Prozessfensters liegen und damit auch die Qualitätskriterien des Bauteils die spezifizierten Grenzen nicht verlassen.

Toleranzbereiche für bis zu 150 Parameter festlegen

Ein Prozessfenster beschreibt den Bereich, innerhalb dessen Grenzen der Prozess ablaufen muss, um die geforderte Qualität des Bauteils zu erzielen. Für bis zu 150 individuell auswählbare Prozessparameter kann mit Hilfe von Parameter-Limits im CC300 Bedienpanel der ENGEL Spritzgießmaschinen ein Prozessfenster festgelegt werden. In Frage kommen alle numerischen Prozessparameter, deren Sollwerte durch den Maschinenbediener verändert werden können.

Alle ausgewählten Parameter werden dem Maschinenbediener auf einer Übersichtsseite angezeigt. Sie sind analog zu den Phasen des Spritzgießprozesses in vier Gruppen gegliedert, wobei individuelle Gruppen hinzugefügt werden können. Zu jedem Parameter wird der aktuell eingestellte Sollwert angezeigt. Zudem wird der aus der Prozessoptimierung bzw. Validierung erhaltene Wert, bei dem die bestmögliche Bauteilqualität erzielt wurde, eingetragen. Dieser Wert dient als Referenz für die erlaubten Abweichungen, die als absolute oder prozentuale Toleranz eingetragen werden. Alternativ lassen sich direkt ein oberer und unterer Grenzwert eingeben, wonach die Toleranz automatisch berechnet wird. Somit hat der Bediener das gesamte Prozessfenster, die aktuell eingestellten Werte sowie den dazugehörigen Referenzwert im Blick.

Prozessfenster im Einstelldatensatz speichern

Das Feature Parameter-Limits lässt sich über das Setzen eines Häkchens sehr leicht aktivieren. Die Prozessparameter lassen sich dann nicht mehr auf einen Wert außerhalb des Prozessfensters verändern. Alle getroffenen Einstellungen werden im Teiledatensatz gespeichert. So stehen die Toleranzen beim erneuten Rüsten des Werkzeugs in der CC300 Steuerung der Spritzgießmaschine sofort wieder zur Verfügung. Das Risiko von Eingabefehlern wird gebannt.

Das neue Feature trägt dazu bei, die Produktion von Ausschuss zu verhindern und energie- und ressourcenschonend zu arbeiten. Mit der Herstellung von Probengefäßen für die medizinische Diagnostik macht ENGEL auf der K 2022 vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf das große Potenzial der Prozessfensterüberwachung deutlich. Das Plus an Sicherheit macht Parameter-Limits vor allem für Anwendungen in der Medizintechnik interessant.

ENGEL auf der K 2022: Halle 15, Stand C58

<<Bild>>

Mit dem neuen Feature Parameter-Limits können direkt in der Maschinensteuerung Toleranzbereiche für bis zu 150 Prozessparameter fest eingestellt werden.

Bild: ENGEL

ENGEL AUSTRIA GmbH

ENGEL ist eines der führenden Unternehmen im Kunststoffmaschinenbau. Die ENGEL Gruppe bietet heute alle Technologiemodule für die Kunststoffverarbeitung aus einer Hand: Spritzgießmaschinen für Thermoplaste und Elastomere und Automatisierung, wobei auch einzelne Komponenten für sich wettbewerbsfähig und am Markt erfolgreich sind. Mit neun Produktionswerken in Europa, Nordamerika und Asien (China, Korea) sowie Niederlassungen und Vertretungen für über 85 Länder bietet ENGEL seinen Kunden weltweit optimale Unterstützung, um mit neuen Technologien und modernsten Produktionsanlagen wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein.

Kontakt für Journalisten:
Ute Panzer, Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-Mail: ute.panzer@engel.at

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany, 
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-Mail: susanne.zinckgraf@engel.at

Kontakt für Leser:
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, E-Mail: sales@engel.at

Rechtlicher Hinweis:
Die in dieser Pressemitteilung genannten Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dgl. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken und als solche geschützt sein.

www.engelglobal.com