## iQ hold control: nowy system asystencki 
wartości zadanej skraca wzorcowanie

# Optymalny czas docisku na jedno kliknięcie

Schwertberg/Austria – czerwiec 2022

Rodzina produktów iQ firmy ENGEL powiększa się na targi K 2022. iQ hold control to system asystencki wartości zadanej, który automatycznie określając optymalny czas docisku, oszczędza wiele czasu technologom procesu.

W procesie wtryskiwania czas docisku należy do parametrów mających wpływ na jakość. Dlatego po zamontowaniu formy ustawia się go indywidualnie i z reguły określa empirycznie. To tak zwane określanie punktu krzepnięcia wymaga nie tylko czasu, ale też dużo surowca, gdyż później trzeba wtryskiwać wiele detali i analizować je w laboratorium jakości. Nowy system asystencki docisku od ENGEL zdejmuje z pracowników produkcji ten obowiązek i oszczędza dzięki temu czas i materiał.

Podstawą automatycznych obliczeń czasu docisku jest z jednej strony wentylacja formy, a z drugiej pozycja ślimaka plastyfikującego. iQ hold control analizuje obie wielkości procesowe i przez sterownik wtryskarki CC300 proponuje optymalny czas docisku już po kilku cyklach. Kiedy ustawiacz formy zatwierdzi wartość, można od razu rozpocząć produkcję.

Czas docisku określany jest obiektywnie, dlatego także mniej doświadczeni technolodzy procesu mogą jednym kliknięciem dopasować parametr procesu przy zmianie partii. Kolejny wzrost wydajności pojawia się, gdy automatycznie określony optymalny czas docisku jest krótszy niż ten ustawiony na początku. W takich przypadkach skraca się czas cyklu. A poza tym spada zapotrzebowanie na energię.

Produkcja wtyczek ujawnia sposób funkcjonowania systemów iQ

Osoby odwiedzające targi K 2022 na stoisku ENGEL mogą zobaczyć nowe oprogramowanie iQ hold control w akcji. Na całkowicie elektrycznej wtryskarce e-mac produkowane są wtyczki do elektroniki samochodowej. Maszyna jest wyposażona we wszystkie systemy asystenckie dostępne w programie inject 4.0 od ENGEL. Można je aktywować i dezaktywować pojedynczo, dzięki czemu zwiedzający mogą na żywo śledzić sposób działania systemów. Staje się przy tym jasne, jak duże korzyści w codziennej, pełnej wyzwań pracy z wtryskarkami przynoszą już pojedyncze rozwiązania iQ. Eksperci ENGEL prezentują różne scenariusze, dotyczące między innymi wyższej energooszczędności czy stałej jakości detalu, nawet jeżeli surowiec ulega wahaniom jakości.

Wykorzystanie pełnego potencjału

Aby móc wypróbować we własnym zakładzie, jaki dodatkowy potencjał wydajności i jakości można wykorzystać dzięki systemom asystenckim, ENGEL oferuje wszystkie systemy iQ, w tym także nowy iQ hold control, w wersji testowej już teraz. Przez pewien określony czas w sterowniku maszyny aktywuje się pełna wersja wybranego systemu asystenckiego.

Nową usługą iQ boost, ENGEL wspiera swoich klientów przy wyborze, implementacji i użytkowaniu inteligentnych systemów asystenckich. W ofercie znajdują się różne pakiety, które obejmują na przykład webinary, szkolenia w siedzibie klienta, doradztwo w zakresie technologii procesu i testy w zakładzie pilotażowym ENGEL. Dzięki iQ boost, ENGEL ułatwia swoim klientom wykorzystanie całego potencjału cyfrowych możliwości.

ENGEL na targach K 2022: hala 15, stoisko C58

Często optymalny czas docisku jest krótszy, niż ten ustawiony na początku. W takich przypadkach skraca się czas cyklu.

Zdjęcie: ENGEL

ENGEL AUSTRIA GmbH

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych.

Kontakt dla dziennikarzy:
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany, 
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at

Kontakt dla czytelników:
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at

Informacja prawna:
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.

www.engelglobal.com